ПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___________________                                                                             №________________

### Об утверждении

### СанПиН 2.4.4. <…>

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию

и организации работы стационарных

учреждений отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;  2003,  № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004,  № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. 1),  ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6;  25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563,  ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596;  12.12.2011, № 50, ст. 7359; 11.06.2012, № 24, ст. 3069;  25.06.2012, № 26, ст. 3446),  Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2013 № 211 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 25.03.2013, № 12, ст. 1245) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом    нормировании» (Собрание законодательства  Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)      п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.<…> «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» (приложение).

# 2. С момента вступления в силу СанПиН 2.4.4.<…>  считать утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. № 20 (зарегистрированы в Минюсте России 21 марта 2003 г., регистрационный номер 4303).

Г.Г. Онищенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  «___» ____ 2013г.   № ____

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.4. ………

____________________________________________________________________

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и организации работы стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей (далее – стационарный лагерь) летнего, сезонного и круглогодичного функционирования.

Санитарные правила направлены на обеспечение отдыха, оздоровления и укрепления здоровья детей в период пребывания их в  стационарном лагере.

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на все виды  стационарных лагерей, в том числе на загородные стационарные лагеря и  стационарные лагеря, размещенные в населенных пунктах  (кроме лагерей труда и отдыха для подростков, оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей,  детских лагерей палаточного типа), независимо от их подчиненности и форм собственности.

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, организацией и эксплуатацией  стационарных лагерей.

1.4. При организации лагеря санаторного типа (или санаторных сменах) необходимо руководствоваться настоящими санитарными правилами и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2843-11   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев».

# 1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

# 1.6. Учредителю лагеря необходимо в срок не позднее, чем за 2 месяца до открытия лагеря поставить в известность органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о планируемых сроках открытия лагеря и количестве смен, а перед заездом  детей – не менее чем за 2 недели.

1.7. Открытие стационарного лагеря  осуществляется при условии соответствия его требованиям настоящих санитарных правил.

1.8. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится с периодичностью 1 раз в 2 года.

1.9. Стационарный лагерь рекомендуется комплектовать поотрядно с учетом возраста детей: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет и 15-18 лет. Количество детей в отряде не должно превышать 25 человек. Каждая смена лагеря комплектуется одновременно всеми детьми.

1.10. Прием детей в стационарные лагеря осуществляется при наличие заключения врача об  отсутствии контактов с инфекционными больными и о состоянии здоровья детей  (или на основании справок об их здоровье).

1.11. Продолжительность смены определяется спецификой лагеря. Рекомендуемая продолжительность смены - не менее 21 дня, санаторной смены – не менее 24 дней; в осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 7 дней.

После каждой смены проводится генеральная уборка территории и всех помещений стационарного лагеря.

1.12. Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений,  руководитель лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для принятия  мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# II. Требования к участку при размещении стационарного лагеря

2.1. Участок, отводимый для размещения стационарного лагеря, должен находиться за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от  автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

При проектировании стационарных лагерей отвод участков под строительство осуществляют с учетом розы ветров и наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха.

2.2. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излучения на участке строительства стационарного лагеря не должны превышать гигиенические нормативы, установленные для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки; почва должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека веществ в почве.

2.3. Вновь строящиеся здания загородных стационарных лагерей рекомендуется размещать  в лесных, лесопарковых массивах на обособленных земельных участках.

При отводе участка под строительство стационарного лагеря на территории жилых микрорайонов для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения  помещений и территории должны соблюдаться разрывы от жилых и общественных зданий в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

2.4. Через участок стационарного лагеря не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка для предупреждения его затопления и загрязнения.

III. Требования к территории стационарного лагеря

3.1. Территорию стационарного лагеря по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера, допускается снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки.

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.

3.2. Территория стационарного лагеря должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток.

3.3. Территория стационарного лагеря планируется с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от их функционального назначения. На территории стационарного лагеря выделяют следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и технического назначения. Для зонирования территории могут использоваться зеленые насаждения.

3.4. В зоне проживания располагают  здания, включающие спальные корпуса, помещения для питания, помещения медицинского назначения, культурно-массового и административно-бытового назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки.

3.5. Зона физкультурно-оздоровительных сооружений должна включать площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей.

Зону физкультурно-оздоровительных сооружений размещают на расстоянии не менее 50 м от спальных помещений.

В этой зоне размещают спортивные сооружения  (спортивный зал, бассейн и другие), спортивные площадки и беговые дорожки.

3.5.1. При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок предусматриваются мероприятия для предупреждения затопления их дождевыми водами.

3.5.2. Покрытие спортивных площадок должно быть травяным, утрамбованным грунтом или выполнено из материалов, безвредных для здоровья  человека.

Занятия на сырых площадках или имеющих неровности и выбоины, не проводятся.

3.5.3. Для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий допускается использовать парки отдыха, зеленые массивы, бассейны, спортивные сооружения, расположенные в микрорайоне вблизи лагеря.

3.6. На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: сооружения водоснабжения, котельная и насосная с водонапорным баком, гараж с локальными очистными сооружениями для гаражной группы, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин и другие хозяйственные и технические постройки.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны устанавливаются раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. Их располагают на площадках с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Расстояние от контейнеров до зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружения водоснабжения должно быть не менее 25 м. Площадку оборудуют с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров.

3.7. Подходы и подъезды к зданиям лагеря должны иметь твердое покрытие.

3.8. Для детей с  ограниченными возможностями здоровья  на территории строящихся  и реконструируемых стационарных лагерей предусматриваются мероприятия по созданию безбарьерной среды. Входы на территорию стационарного лагеря, пешеходные пути их ширина и уклоны, пути движения, бордюрные пандусы и их высота, покрытие пешеходных дорожек,  скамейки для отдыха, открытые лестницы и другое должны оборудоваться в соответствии со строительными правилами.

IV. Требования к зданиям, помещениям и оборудованию

4.1. При проектировании  и строительстве  стационарных лагерей здание для проживания детей должно иметь этажность не выше четырех.

Ранее построенные здания лагерей эксплуатируются в соответствии с проектом.

4.2. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях стационарных лагерей, в зависимости от климатических районов, входы в здания должны быть оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами.

4.3. При проектировании стационарного лагеря состав и площади помещений принимаются в соответствии с рекомендуемым составом и площадями помещений стационарного лагеря  Приложения № 1.

Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений для размещения детей, проведения кружковой работы, размещения помещений медицинского назначения, спортивных,  танцевальных и актовых залов.

4.4. Площадь спальных помещений должна быть не менее 4,5 м2 на ребенка. Во вновь строящихся зданиях лагеря вместимость спальни должна быть не более 4 мест.

4.5. При проектировании стационарных лагерей высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели воздухообмена.

4.6. Набор и площади помещений для кружковых занятий и секций должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей.

Площади и оборудование помещений, в которых используют персональные компьютеры, должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.

4.7. Спальные комнаты, отдельные для мальчиков и девочек оборудуются стационарными кроватями,  тумбочками, столом, стульями и шкафами для хранения одежды и обуви. Количество кроватей, стульев и тумбочек должно соответствовать количеству детей.

4.8. Каждое спальное место обеспечивают комплектом постельных принадлежностей (матрац с наматрасником, подушка, одеяло) и постельным бельем (наволочка, простыня, пододеяльник и 2 полотенца), из расчета не менее  2 комплектов белья на 1 спальное место.

4.9. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции в жаркое время года окна помещений, имеющие южную, юго-западную и западную ориентацию, должны быть обеспечены солнцезащитными устройствами или шторами.

4.10. Для предупреждения залета в помещения насекомых (комаров, москитов, мух, ос и других насекомых) необходимо проводить засетчивание окон столовой, спален, помещений медицинского назначения, а также дверных проемов в помещениях столовой.

4.11. В зданиях для проживания детей должны быть обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви.

4.12. Помещения санитарно-бытового назначения для детей должны быть  раздельными для мальчиков и девочек и оборудованы: умывальниками, из расчета не менее -1 умывальник на 5 человек, не менее - 2 ногомойками  на 15 человек, не менее - 2 унитазами на 15 девочек, не менее - 1 унитазом и 1 писсуаром на 15 мальчиков, душевыми кабинами, из расчета не менее - 1 рожок на 15 человек; кабиной гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом и умывальником. Унитазы оборудуют закрывающимися кабинами.

Во вновь строящихся зданиях лагерей туалеты и душевые кабины рекомендуется оборудовать при каждом спальном помещении.

4.13.  Туалеты оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудуют сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.14. Стирка личных вещей проводится в постирочных или в умывальных комнатах спальных корпусов в специально выделенных промаркированных для этих целей тазах. Помещения постирочных оборудуют скамейками, тазами.

4.15. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов должно быть оборудовано поддоном и подводкой к нему воды и иметь вытяжную вентиляцию; при отсутствии помещения выделяют шкаф (или место) для хранения уборочного инвентаря.

4.16. При проектировании в стационарном лагере помещений медицинского назначения (медицинского пункта) предусматриваются палаты для временной изоляции больных (изолятор).

В медицинском пункте размещают следующие помещения: кабинет врача  площадью не менее 10,0 м²; процедурный кабинет площадью не менее 12,0 м²; комната медицинской сестры не менее 10,0 м², помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения, площадью не менее 4,0 м².;  туалет с умывальником в шлюзе.

В изоляторе предусматриваются  не менее двух палат (для капельных и кишечных инфекций), площадью из расчета на 1 место не менее 6 м2 и общем количестве коек в палатах изолятора не менее 2% вместимости  оздоровительного учреждения. В изоляторе предусматриваются  туалет с раковиной для мытья рук в шлюзе и  помещения площадью не менее 6 м2 для раздачи пищи и мытья столовой посуды изолятора.

4.17.  При строительстве и эксплуатации бассейна должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов и качеству воды.

4.18. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Стены помещений пищеблока, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений медицинского блока (пункта) должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

4.19. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Полы в помещениях с влажным режимом (душевых, туалетах, комнаты гигиены девочек, кладовых для сбора грязного белья и других) покрывают влагоустойчивым материалом. Полы в помещениях столовой и душевых оборудуют сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

4.20. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашивают влагостойкими материалами.

4.21. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, которые допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

4.22. В период работы лагеря не допускается проведение текущего и капитального ремонта в помещениях лагеря.

4.23. Для создания условий  пребывания детей с  ограниченными возможностями здоровья в  зданиях строящихся  и реконструируемых стационарных лагерей предусматриваются мероприятия, обеспечивающие передвижение детей   внутри здания.   Входы в здание, лестницы, перила, пандусы, тамбуры, коридоры и их ширина, пути движения внутри здания, лифты,  подъемные платформы, санитарно бытовые помещения, места занятий физкультурой и спорта, внутреннее оборудование и устройства помещений различного назначения предусматриваются в соответствии со строительными правилами.

V. Требования к водоснабжению и канализации.

5.1. Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие здания  стационарных лагерей должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным или автономным холодным и горячим водоснабжением  в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

При наличии собственного источника водоснабжения он должен отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для питьевого назначения.

5.2. Вода для хозяйственно-питьевого назначения должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

5.3. Подводку холодной и горячей воды необходимо предусмотреть в помещениях стационарного лагеря: помещения медицинского назначения, столовой (пищеблока), туалетах, душевых и умывальных комнатах, комнаты гигиены девочек, умывальных перед обеденным залом, прачечной, постирочной, помещениях для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

5.4. В помещениях медицинского назначения, туалетах, душевых и комнатах гигиены девочек, моечных помещениях пищеблоков должна быть предусмотрена установка резервных электроводонагревателей  с разводкой воды к моечным ваннам, душевым установкам и умывальникам на случай отключения централизованного горячего водоснабжения.

5.5. Устройство хозяйственно-бытовой канализации следует предусматривать в жилых корпусах, помещениях пищеблока, в помещениях медицинского назначения, физкультурно-оздоровительных, культурно-массового назначения, служебно-бытовых помещениях, прачечной, душевой, а также в отдельно стоящих уборных и умывальных.

5.6. Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод от лагерей должны осуществляться на общегородских или локальных канализационных очистных сооружениях.

5.7. Моечные и производственные ванны на пищеблоке и в буфетных подключают к канализации с воздушным разрывом между сливом и приемной воронкой не менее 20 мм, расположенным  выше сифонного устройства.

# 5.8. В неканализованных районах здания  стационарных лагерей оборудуют внутренней канализацией.

5.9. На территории стационарного лагеря допускается использование биотуалетов, канализованных туалетов или оборудование надворных туалетов выгребного типа. Они должны располагаться на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны и пищеблока и не менее 50 м от места купания, из расчета  не менее 1 очко (размером не более 0,2м х 0,3м) на 20 человек раздельно для мальчиков и для девочек. Не допускается устройство туалетов без крыши (навеса). Возле туалетов оборудуют  рукомойники.

Надворные туалеты выгребного типа организуют с надземной частью и водонепроницаемым выгребом и располагают ниже всех зон лагеря. Глубина выгреба от поверхности земли рассчитывается в зависимости от уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не допускается заполнение выгреба более 2/3 объема.

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму.

6.1. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений.

Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений медицинского назначения, санитарных узлов и  душевых помещений в спальных корпусах.

6.2. Во вновь строящихся зданиях лагеря следует предусматривать централизованное отопление.

При  установке ограждений на отопительные приборы используемые материалы должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

6.3. Оптимальная температура воздуха: в спальных помещениях составляет +20…+24°С, допустимая – не ниже +18°С;  в столовой, рекреациях, вестибюле, помещениях культурно-массового назначения и для занятий – оптимальная  температура -  +18…+24°С; спортивных залах – +17…+20°С, душевых – не менее +25°С.

В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата принимают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

В помещениях плавательных бассейнов параметры микроклимата принимают в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации плавательных бассейнов.

6.4. Показатель относительной влажности воздуха в помещениях для детей составляет 30-60% в холодный и переходный период года, а скорость движения воздуха - не более 0,1 м/сек во все периоды года.

6.5. Все помещения должны ежедневно неоднократно проветриваться. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты.

Проветривание проводят через фрамуги и форточки в отсутствие детей. В помещениях спален в холодное время года проветривание проводят перед сном. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей.

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.

6.6. При замене оконных блоков площадь остекления и площадь открывающихся элементов не должны уменьшаться по сравнению с проектом построенного здания. Плоскость открытия окон и размещение фрамуг (форточек) должны обеспечивать режим проветривания.

VII. Требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции

7.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях стационарного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

7.2. Световые проемы в спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.

7.3. В качестве источников искусственного освещения применяют люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками. Не следует использовать в одном помещении в качестве общего освещения одновременно лампы разного типа.

В спальных корпусах дополнительно предусматривают дежурное (ночное) освещение.

7.4. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность. Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен  - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;  для мебели – цвет натурального дерева или светло-зеленый, для дверей, оконных рам – белый

7.5. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в специально выделенном помещении и вывозят из здания с соблюдением требований по обращению с ртутьсодержащими отходами. Вывоз и переработка люминесцентных ламп проводится специализированными организациями.

## VIII. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

8.1. Устройство, содержание и организация работы пищеблока стационарного лагеря в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом пищеблока, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и настоящим санитарным правилам.

8.2. Количество мест в обеденном зале пищеблока рассчитывают на одновременное обслуживание всех детей (в одну смену) из расчета не менее 1,0 м2 на одно место.

8.3. У входа в обеденный зал или в отдельном помещении устанавливают умывальные раковины на двух уровнях (для младших и старших школьников) из расчета не менее 1 на 25 посадочных мест. Рядом с раковинами размещают электрополотенца или бумажные полотенца. Мыло и полотенца должны быть в наличии постоянно.

8.4. Пищеблок стационарного лагеря должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с Приложением № 2. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно.

8.5. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

8.6. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими;

- для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других);

- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - хлеб, "Зелень";

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют отдельную посуду;

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению;

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать списочному составу детей в группе.

8.7. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла и химических веществ, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

8.8. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

8.9. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

8.10. Помещение (место) для мытья обменной тары оборудуется ванной или трапом с бортиком, облицованным керамической плиткой.

8.11. Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

8.12. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

8.13. Кухонная посуда и кухонный инвентарь моются отдельно от столовой посуды.

В моечных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

8.14. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.

8.15. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 °C) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 °C) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стеллажах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в кассетах или в подвешенном виде.

8.16. Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают.

8.17. Столовая и чайная посуда должна быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

8.19. Столовую посуду и столовые приборы моют в посудомоечной машине или ручным способом в трехсекционных ваннах.

Мытье столовой посуды на специализированных моечных машинах проводят в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

8.20. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45°С;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°С и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).

8.21. Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой, при температуре не ниже 45°С,  с применением моющих средств; во второй ванне ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой.

8.22. Столовые приборы подвергают мытью в горячей воде при температуре не ниже 45°С, с применением моющих средств, с последующим ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут.

Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергают обработке с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом шкафу.

8.23. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола; столовую посуду – в шкафах или на решетках; столовые приборы – в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их на подносах россыпью не допускается.

8.24. Дезинфекцию столовой посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе выделяется емкость с крышкой, с соответствующей маркировкой. Допускается использование сухожарового шкафа.

8.25. Производственные столы на пищеблоке и столы в обеденном зале пищи моют горячей водой после каждого приема, используя предназначенные для мытья средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь). Не допускается использование губок для мытья посуды. В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с использованием дезинфицирующих средств.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

8.26. Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и просушивается.

8.27. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен.

8.28. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными организациями.

## IX. Требования к условиям хранения, приготовления

и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий

9.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в стационарные лагеря осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

При централизованной поставке пищевой продукции и продовольственного сырья, а также питьевой воды расфасованной в емкости (бутилированная), для подтверждения качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья и питьевой воды, допускается указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.

9.2. Входной контроль поступающих пищевых продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся  пищевых продуктов, поступающих на пищеблок  (Приложение № 3), который хранится в течение года.

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

## Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение 4), который хранится в течение года.

9.3. При наличии одной холодильной камеры, места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов должны быть разграничены.

9.4. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

9.5. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

9.6. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в потребительской упаковке.

Масло сливочное хранятся на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, в лотках.

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре.

Сметана, творог хранятся в таре с крышкой.

Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом.

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости в производственных помещениях.

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту – на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи – при температуре не выше +10° С.

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12° С. Озелененный картофель не допускается использовать в пищу.

9.7. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от других продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие).

9.8. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации 15°C ±2°C, но не более одного часа.

9.9. Молоко, поступающее в стационарный лагерь в бидонах и  флягах, перед употреблением подлежит обязательному кипячению не более 2-3 минут.

9.10. Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

9.11. В перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов.

9.12. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка.

9.13. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение № 5), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.

9.14. Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекаются при температуре 250-280° С  в течение 20-25 мин.

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыбу (филе) кусками отваривается, припускается, тушится или запекается.

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергается вторичной термической обработке – кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранится в нем при температуре +75°C до раздачи не более 1 часа.

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном шкафу, омлеты – в течение 8-10 минут при температуре 180-200°С, слоем не более 2,5-3 см; запеканки – 20-30 минут при температуре 220-280°С, слоем не более 3-4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4±2°С.

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при  температуре 180-2000С в течение 8-10 мин.

Яйцо варят после закипания воды 10 мин.

При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирочная машина.

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно предварительно подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до кипения).

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки.

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются (опускают в кипящую воду и заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с момента  начала кипения).

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками.

9.15. Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно использование перфорированных емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I – обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды; II – обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирующих средствах; III – ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению.

9.16. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы промывают проточной водой.

9.17. Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают проточной водой и вытирают.

9.18. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60…+65°C; холодные закуски, салаты, напитки – не ниже +15°C.

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более 2 часов. Повторный разогрев блюд не допускается.

9.19. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования:

9.19.1. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить не менее трех наружных листьев.

Не допускается предварительное замачивание овощей.

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов.

9.19.2. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки.

9.19.3. При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует соблюдать следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, закладываются только в кипящую воду, нарезав их перед варкой. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи.

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы).

9.19.4. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов рекомендуется варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для вареной продукции.

9.19.5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается.

9.19.6. Отваренные для салатов овощи хранят в промаркированной емкости (овощи вареные) в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4±2°С.

9.19.7. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10-минут с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием.

9.20. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей.

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4±2°C. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей.

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается.

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при температуре 4±2 C.

9.21. Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны)  или цеха вторичной обработки овощей (зоны).

9.22. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей в групповых ячейках.

9.23. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной поваренной соли.

9.24. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами.

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника.

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать технологии указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной регистрации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей.

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация в  стационарных лагерях осуществляется из расчета 70,0 мг на порцию.

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до температуры 15°C (для компота) и 35°C (для киселя) непосредственно перед реализацией.

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом).

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (таблица 1  Приложения № 6), который храниться один год.

9.25. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале  бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 2  Приложения № 6).

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.

9.26. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда – в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов  при температуре +2-+6°C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.

9.27. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается:

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении №  7;

- изготовление на пищеблоке творога и других кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных супов;

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили.

X. Требования к организации питания детей

10.1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 1.

## Таблица 1

Суточная потребность в пищевых веществах и энергии детей

| Название пищевых веществ | Усредненная потребность в пищевых веществах для детей возрастных групп: |
| --- | --- |
|  | 7 - 10 лет | с 11 лет и старше |
| Белки (г) | 63 | 76,5 |
| Жиры (г) | 70 | 85 |
| Углеводы (г) | 305 | 370,2 |
| Энергетическая ценность - калорийность (ккал) <*> | 2100 | 2550 |

* без учета повышенных энерготрат

10.2. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем стационарного лагеря, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых  суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей в стационарных лагерях (Приложение № 8).

10.3. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 2.

Таблица 2.

Рекомендуемое распределение калорийности 
между приемами пищи в течение дня

| Прием пищи | Доля суточной потребности в энергии, % |
| --- | --- |
| завтрак | 20-30 |
| обед | 35-40 |
| полдник | 10-15 |
| ужин | 20-30 |
| ИТОГО | 100 |

Отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в течение дня допускается в пределах ±5% при условии, что средний процент калорийности приемов пищи за смену будет соответствовать вышеперечисленным требованиям.

10.4. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Примерный объем готовых блюд в зависимости от возраста детей представлен в Приложении № 9.

10.5. Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением № 10. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

10.6. Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, фрукты, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда,  салаты, винегреты и горячие напитки.

10.7. В примерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю.

При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания населения и состояние здоровья детей, а также рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в питании детей  в стационарных лагерях (Приложение № 11).

10.8. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (Приложение № 12).

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.

10.9. Для детей должен быть организован круглосуточно питьевой режим. Вода должна отвечать требованиям безопасности к питьевой воде.

Питьевой режим организуют в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная) негазированная; кипяченая вода (кипячение в течение не менее 5 минут от момента закипания).

Кипяченую воду  меняют каждые 6 часов. Перед сменой воды емкость полностью освобождают от остатков воды и тщательно ополаскивают.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости,  замена емкости осуществляют по мере необходимости, но не реже, чем  это предусмотрено  установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости.

10.11. При организации питьевого режима должно быть обеспечено достаточное количество чистой посуды, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами, а также отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды; контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового применения.

10.12.  При проведении походов организация питания детей должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей  палаточного типа в период летних каникул в части организации питания.

10.13. Хранение продуктов в жилых помещениях не допускается.

XI. Требования к режиму дня

11.1. Распорядок дня стационарного лагеря должен предусматривать: продолжительность ночного сна не менее 9 часов (для детей от 6 до 10 лет не менее 10 часов), дневного сна – не менее 1,5 часов, питание детей не менее 4 раз (завтрак, обед, полдник, ужин), проведение утренней зарядки, спортивных и культурно-массовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных и закаливающих (водные, воздушные) процедур, а также отдых и свободное время. Утренний подъем детей организуют не ранее 8 часов.

Для детей 15-18 лет допускается замена дневного сна на чтение книг и настольные игры.

11.2. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий  возможно использование имеющихся вблизи места дислокации лагеря спортивных сооружений.

11.3. Физкультурные и спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и здоровья детей.

Дети основной медицинской  группы для занятий физической культурой  (I группы) могут участвовать во всех спортивных мероприятиях без ограничения. Для детей, отнесенных к другим медицинским группам для занятий физической культурой  (подготовительной и специальной), спортивные мероприятия, физическая нагрузка (в том числе вес рюкзака) нормируется с учетом медицинских показаний медицинским работником.

11.4. Утренняя зарядка проводится на открытом воздухе, кроме дождливой погоды.

11.5. Воздушные ванны начинают при температуре воздуха не ниже 18°C. Продолжительность первых процедур 15 – 20 минут. Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, подвижными играми, физическими упражнениями, общественно-полезным трудом.

Солнечные ванны назначают детям после приема воздушных ванн.
Их проводят в первой половине дня до 11 часов или после 16 часов на пляже, площадках, защищенных от ветра, спустя час - полтора после еды при температуре воздуха не ниже 25°C.

Солнечные ванны следует начинать с 5 мин., постепенно увеличивая процедуру до 30 - 50 мин. Не допускается прием солнечных ванн без головных уборов.

11.6. Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в солнечные и безветренные дни, при температуре воздуха не ниже 230С и температуре воды не ниже  200С. Рекомендуемая продолжительность непрерывного пребывания в воде в первые дни 2 – 5 минут, с постепенным увеличением до 10 – 15 минут. Купание сразу после еды не рекомендуется.

11.7. Использование поверхностных водных объектов для купания детей допускается только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения, выданного органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

11.8. Купание детей в открытых водоемах осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах.

Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

Территория берега водоема, предназначенная для отдыха и купания, должна быть очищена от мусора и камней, удалена от мест сброса сточных вод, водопоя скота и других источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м. На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить  кабины для переодевания, туалеты.

11.9. Организация пешеходных походов и экскурсий должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и  организации режима работы детских  лагерей палаточного типа в период летних каникул.

ХII. Требования к санитарному содержанию помещений и  территории

12.1. Во всех помещениях лагеря 2 раза в сутки техническим персоналом проводится влажная уборка с применением моющих средств.

Генеральную уборку во всех помещениях проводят перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При наличии в помещениях ковров их очищают ежедневно с использованием пылесоса.

Оконные стекла моют по мере их загрязнения.

12.2. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и туалетах ежедневно моют дверные ручки, краны умывальников, спусковые ручки бачков унитазов и писсуаров горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборку  туалетов  с применением дезинфицирующих средств  необходимо проводить по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы моют с помощью квачей и щеток горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.

12.3. Уборочный инвентарь должен иметь маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в помещении  для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) маркируют и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. Уборочный инвентарь (щетки, ветошь, квачи и прочие) дезинфицируют способом замачивания. После экспозиции в соответствие с инструкцией уборочный инвентарь прополаскивают и сушат.

12.4. Банные дни для детей проводят не реже 1 раза в 7 дней. Возможность помывки детей в душе должна быть предоставлена ежедневно. В душевых необходимо пользоваться индивидуальными обувью, полотенцем, мылом, мочалкой.

12.5. Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, спальные мешки) перед открытием лагеря  следует выколачивать, проветривать и просушивать на воздухе. Один раз в год, а также по эпидемиологическим показаниям постельные принадлежности должны подвергаться камерной дезинфекции в специализированных организациях.

Смена  нательного, постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

12.6. Грязное белье в спальных помещениях складывают в специальные мешки, которые доставляют в прачечную стационарного лагеря.

При отсутствии прачечной в стационарном лагере возможна организация централизованной стирки постельного белья в иных прачечных.

При отсутствии прачечной в стационарном лагере для сбора и хранения грязного белья  предусматривается специальное помещение.

12.7. В помещениях лагеря не должно быть насекомых и грызунов. При их появлении проводят дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

12.8.  Перед открытием лагеря необходимо своевременно организовать и провести противоклещевую обработку его территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

12.9. Территория стационарного лагеря должна содержаться в чистоте. Уборка территории проводится не менее одного раза в сутки.

Мусор собирают в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируют разрешенными для этих целей средствами.

12.10. Уборка помещений медицинского назначения, обработка изделий медицинского назначения и рук медицинского персонала производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (потенциально эпидемиологически опасные) обеззараживают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, хранению и удалению отходов лечебно-профилактических учреждений.

ХIII. Основные гигиенические и противоэпидемические  мероприятия, проводимые медицинским персоналом

13.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в лагере медицинский персонал осуществляет:

- медицинские осмотры поступающих детей с целью определения состояния их здоровья, выявления больных инфекционными заболеваниями, инфекционными и паразитарными болезнями кожи, глаз и волосистой части головы;

- меры профилактики заносов и распространения инфекционных заболеваний в лагере;

- своевременную изоляцию больных;

- информирование государственных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территориальных учреждений здравоохранения о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей и персонала лагеря в течение 1 часа после постановки диагноза в установленном порядке;

- контроль за пищеблоком и организацией питания детей;

- контроль за выполнением режима дня, санитарным состоянием и содержанием всех помещений и территории лагеря;

- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;

- контроль за проведением банных дней, сменой постельного белья;

- осмотр всех работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрос о наличии кишечных расстройств, с занесением результатов осмотра и опроса в журнал здоровья (Приложение № 13). Сотрудники с подозрением на инфекционное заболевание, а также  больные сотрудники, к работе не допускаются;

- контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

13.2.  Осмотр всех детей на педикулез медицинский персонал проводит при заезде детей в лагерь, а затем регулярно (1 раз в неделю), а также перед возращением домой (за 1-3 дня). В случае обнаружения детей, поражённых педикулезом,  проводятся противопедикулезные мероприятия в соответствии с действующими документами по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом.

13.3. При обнаружении у детей чесотки проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий по предписанию органа, осуществляющего  функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

XIV. Требования к соблюдению санитарных правил

14.1. В целях выполнения  настоящих санитарных правил руководитель лагеря обеспечивает:

- - наличие в лагере санитарных правил и доведение их содержания до работников лагеря;

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками лагеря;

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие медицинских книжек на каждого работника и  своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований;

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Приложение 1

к СанПиН

Рекомендуемый состав и площади помещений стационарного лагеря

| Наименование помещений | Площадь в м2 |
| --- | --- |
| СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА |
| Спальные комнаты | Из расчета 4,5 м2 на одно место |
| Комнаты для дневного пребывания | Из расчета 1 помещение на отряд при норме площади 2 м2 на одно место |
| Комнаты воспитателя | из расчета 12 м2 на отряд |
| Умывальные с мойками для ног (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд: в составе оборудования 2 умывальника и 2 мойки для ног на 12 детей |
| Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд: в составе оборудования 2 унитаза на 12 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 12 мальчиков |
| Кабина личной гигиены девочек | из расчета 4 м2 на отряд: в составе оборудования унитаз, гигиенический душ, умывальник |
| Душевые (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд при норме площади 1,5 м2 (одна душевая сетка) на 12 детей |
| Раздевальные при душевых (раздельно для мальчиков и девочек) | из расчета 2 помещения на отряд при норме площади 3 м2 на 12 детей |
| Вестибюли-гардеробные с сушильными шкафами | из расчета 1 помещение в спальном корпусе при норме площади 0,8 м2 на одно место |
| Помещение для хранения вещей детей | из расчета 1 помещение на отряд при норме площади 0,2 м2 на одно место |
| Комната глажения и чистки одежды (для детей) | из расчета 1 помещение в спальном корпусе при норме площади 0,2 м2 на одно место |
| Кладовая чистого белья | из расчета 1 помещение при норме площади 0,6 м2 на одно место |
| Постирочная с сушильным шкафом | из расчета 0,08 м2 на одно место |
| Гладильная | не менее 2 м2 |
| Общежитие для сотрудников (обслуживающего персонала) | из расчета 6 м2 на человека. Количество проживающих - 3 - 4 человека |
| ПОМЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ |
| Обеденный зал | из расчета не менее 1,0 м2 на одно место |
| Умывальные при обеденных залах | из расчета 1 умывальник на 25 мест (0,04 м2 на одно место в учреждении) |
| Санитарные узлы раздельно для мальчиков и девочек (при столовой) | из расчета 1 унитаз на 50 девочек и 1 унитаз, 1 писсуар на 75 мальчиков (с умывальниками в шлюзах) |
| Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря | площадь - 4 м2 |
| СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| Гардеробные персонала | от 18 м2 до 32 м2 в зависимости от вместимости |
| Комната персонала | не менее 12 м2 |
| Душевые, уборные, помещения личной гигиены женщин | не менее 12 м2 |
| Кладовая уборочного инвентаря | не менее 4 м2 (При поэтажном размещении кухни кладовую уборочного инвентаря проектировать на каждом этаже.) |
| Бельевая для чистого белья | не менее 6 м2 |
| Бельевая для грязного белья | не менее 5 м2 |
| Помещение для приготовления дезрастворов | не менее 3 м2 |
| Помещение для санобработки уборочного инвентаря | не менее 3 м2 |
| ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| Зрительный зал | из расчета 0,65 м2 на одно место, на 60% вместимости лагеря |
| Помещения при эстраде (артистические) | не менее 10 м2 |
| Санитарный узел для участников эстрадных представлений | не менее 3 м2 (из расчета 1 унитаз и 1 умывальник в шлюзе) |
| Кинопроекционная | не менее 27 м2 |
| Фойе-игровой-выставочный зал | из расчета 0,6 м2 на одно место в зале |
| Танцевальный зал | из расчета 1,5 м2 на одного посетителя, на 20% вместимости лагеря |
| Камера уборочного инвентаря | не менее 4 м2 |
| Санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек) | от 12 м2 до 18 м2 в зависимости от вместимости |
| Помещения при крытой универсальной площадке с эстрадой | проектируются неотапливаемыми от 60 м2 до 80 м2 в зависимости от вместимости |
| помещения при эстраде (артистические) | не менее 20 м2 |
| санитарный узел для участников эстрадных представлений кладовая мебели, бутафории, хранение костюмов кинопроекционная | не менее 3 м2 (из расчета 1 унитаз и 1 умывальник в шлюзе) из расчета 0,05 м2 на одно зрительное место не менее 27,0 м2 |
| Библиотека | от 30 м2 до 50 м2 в зависимости от вместимости |
| Игротека (хранение игр) | от 15 м2 до 25,0 м2 в зависимости от вместимости (размещать при фойе-игровом-выставочном зале) |
| Помещения творческих кружков с подсобными: |
| технического творчества | не менее 72 м2 |
| художественного творчества | не менее 72 м2 |
| Студия для занятий музыкой, пением, танцем, драматического кружка | от 72 м2 до 108 м2 в зависимости от вместимости |
| Фотолаборатория с помещением для занятий фотокружка и подсобной | не менее 66 м2 |
| Санитарные узлы (раздельно для мальчиков и девочек) | от 6 м2 до 18 м2 (из расчета по 1 унитазу и 1 умывальнику в шлюзе на лагерь вместимостью 450 мест) |

## Приложение № 2

## к СанПиН

Рекомендуемый перечень оборудования пищеблоков

| Наименование помещения | Оборудование |
| --- | --- |
| Склады (кладовые) | Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы (при необходимости) |
| Овощной цех (первичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны, раковина для мытья рук |
| Овощной цех (вторичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), моечная ванна, универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, раковина для мытья рук |
| Холодный цех | Производственные столы (не менее двух), контрольные весы, среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, раковина для мытья рук |
| Мясорыбный цех | Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее двух, контрольные весы, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка, колода для разруба мяса, моечные ванны, раковина для мытья рук |
| Горячий цех | Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электропривод для готовой продукции, электрокотел, контрольные весы, раковина для мытья рук |
| Моечная кухонной посуды | Производственный стол, моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук |
| Моечная столовой посуды | Посудомоечная машина или трехсекционная ванна для мытья столовой посуды и столовых приборов и отдельная двухсекционная ванна для мытья чайной посуды, производственный стол, шкафы, решетки |
| Моечная тары | Моечная ванна |

## Приложение № 3

## к СанПиН

Журнал

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок                           (образец)

| Дата и час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов | Наименование пищевых продуктов | Количество поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов (в килограммах, литрах, штуках) | Номер товарно-транспортной накладной | Условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку) | Дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням | Подпись ответственного лица | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание:

## <*> Указываются факты списания, возврата продуктов и др.

Приложение  № 4

к СанПиН

## Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании

|  | Наименование единицы холодильного оборудования | Месяц/дни: (t в о С) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 5

к СанПиН

Технологическая карта                                       (образец)

Технологическая карта № ____

Наименование изделия:

Номер рецептуры:

Наименование  сборника рецептур:

| Наименование сырья | Расход сырья и полуфабрикатов |
| --- | --- |
|  | 1 порция |
|  | Брутто, г | Нетто, г |
| Выход: |  |

Химический состав данного блюда:

| Пищевые вещества | Витамин С, мг |
| --- | --- |
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность, ккал |  |

Технология приготовления:____________________________________

Приложение № 5

к СанПиН

## Таблица 1

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд                                (образец)

| Дата | Наименование препарата | Наименование блюда | Количество питающихся | Общее количество внесенного витаминного препарата (гр) | Время внесения препарата или приготовления витаминизированного блюда | Время приема блюда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 2

Журнал

бракеража готовой кулинарной продукции                                                  (образец)

| Дата и час изготовления блюда | Время снятия бракеража | Наименование блюда, кулинарного изделия | Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия | Разрешение к реализации люда, кулинарного изделия | Подписи членов бракеражной комиссии | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание:

<*> Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции.

## Приложение № 7

## к СанПиН

Пищевые продукты, которые не допускается

использовать в питании детей:

Мясо и мясопродукты:

## - мясо диких животных;

## - коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;

## - мясо третьей и четвертой категории;

## - мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%;

## - субпродукты, кроме печени, языка, сердца;

## - кровяные и ливерные колбасы;

## - непотрошеная птица;

## - мясо водоплавающих птиц.

## Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:

## - зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов;

## - блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, форель).

## Консервы:

## - консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.

## Пищевые жиры:

## - кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (маргарин допускается только для выпечки) и другие гидрогенизированные жиры;

## - сливочное масло жирностью ниже 72%;

## - жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы.

## Молоко и молочные продукты:

## - молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных,

## - молоко, не прошедшее пастеризацию;

## - молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров;

## - мороженое;

## - творог из непастеризованного молока;

## - фляжная сметана без термической обработки;

## - простокваша "самоквас";

## Яйца:

## - яйца водоплавающих птиц;

## - яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой";

## - яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам;

## Кондитерские изделия:

## - кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы.

## Прочие продукты и блюда:

## - любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.);

## - первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

## - крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями;

## - грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;

## - квас, газированные напитки;

## - уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы,

## - маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку;

## - кофе натуральный;

## - ядра абрикосовой косточки, арахиса;

## - карамель, в том числе леденцовая;

## - продукты, в том числе кондитерских изделия, содержащих алкоголь; кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%).

## Приложение 8

## к СанПиН

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для приготовления блюд и напитков, для детей и подростков в стационарном лагере*

| Наименование продуктов | Количество продуктов в зависимости от возраста обучающихся |
| --- | --- |
|  | в г, мл, брутто | в г, мл, нетто |
|  | с 7 до 10 лет | 11 лет и старше | с 7 до 10 лет | 11 лет и старше |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 80 | 120 | 80 | 120 |
| Хлеб пшеничный | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Мука пшеничная | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Крупы, бобовые | 45 | 50 | 45 | 50 |
| Макаронные изделия | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Картофель | 250** | 250** | 188 | 188 |
| Овощи свежие, зелень | 350 | 400 | 280*** | 320*** |
| Фрукты (плоды) свежие | 200 | 200 | 185*** | 185*** |
| Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. | 77 (95) | 86 (105) | 70 | 78 |
| Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 кат. п/п) | 40 (51) | 60 (76) | 35 | 53 |
| Рыба-филе | 60 | 80 | 58 | 77 |
| Колбасные изделия | 15 | 20 | 14,7 | 19,6 |
| Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5% 3,2%) | 150 | 180 | 150 | 180 |
| Творог (массовая доля жира не более 9 %) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Сыр | 10 | 12 | 9,8 | 11,8 |
| Сметана (массовая доля жира не более 15 %) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масло сливочное | 30 | 35 | 30 | 35 |
| Масло растительное | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Яйцо диетическое | 1 шт. | 1 шт. | 40 | 40 |
| Сахар**** | 40 | 45 | 40 | 45 |
| Кондитерские изделия | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Чай | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Какао | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Дрожжи хлебопекарные | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Соль | 5 | 7 | 5 | 7 |

Примечание:

* Рекомендуется увеличивать нормы на 10-15% при повышенных энерготратах

**Масса брутто приводится для нормы отходов 25 %.

*** Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.

****  В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его  содержания в используемом готовом продукте.

Приложение № 9

к СанПиН

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ БЛЮД ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (г, мл)

| Наименование блюд | Возраст детей (годы) |
| --- | --- |
|  | 7-10 | 11-17 |
| Завтрак |
| Каша, овощное блюдо | 220 | 250 |
| Яичное, творожное, мясное, рыбное блюдо | 70 | 80 |
| Сыр | 15 | 20 |
| Масло сливочное | 10 | 10 |
| Кофейный напиток, какао, чай, молоко | 200 | 200 |
| 2 завтрак |
| Молоко, кисломолочный напиток, сок | 200 | 200 |
| Фрукты свежие | 200 | 200 |
| Обед |
| Салат | 70 | 80 |
| Первое блюдо (суп) | 250 | 350 |
| Блюдо из мяса | 90 | 100 |
| Блюдо из птицы | 110 | 130 |
| Блюдо из рыбы | 110 | 130 |
| Гарнир | 150 | 200 |
| Напиток | 200 | 200 |
| Полдник |
| Кисломолочный напиток, молоко, чай | 200 | 200 |
| Булочные или мучные кулинарные изделия / мучные кондитерские изделия | 90/30 | 90/30 |
| Творог | 100 | 100 |
| Фрукты свежие | 200 | 250 |
| Ужин |  |
| Овощное блюдо, каша | 220 | 250 |
| Блюдо из мяса | 90 | 100 |
| Блюдо из птицы | 110 | 130 |
| Блюдо из рыбы | 110 | 130 |
| Чай | 200 | 200 |
| Перед сном |  |
| Кисломолочный напиток | 200 | 200 |

* без учета повышенных энерготрат

## Приложение №  10

## к СанПиН

Примерное меню                                          (образец)

| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества(г) | Энергетическая ценность (ккал) | Витамин С | № рецептуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б | Ж | У |  |  |  |
| День 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| завтрак: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обед: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за первый день: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| День 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| завтрак: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обед: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за второй день: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. и т.д. по дням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение за период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к СанПиН

Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в питании детей  в стационарных лагерях

Мясо и мясопродукты:

- говядина I   категории,

- телятина,

- нежирные сорта свинины и баранины;

- мясо птицы охлажденное (курица, индейка),

- мясо кролика,

- сосиски, сардельки (говяжьи),  колбасы вареные  для детского питания, не чаще, чем 1-2 раза в неделю - после тепловой обработки;

- субпродукты говяжьи (печень,  язык).

Рыба и рыбопродукты - треска,  горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь (соленая),  морепродукты.

Яйца куриные  -  в виде омлетов или в вареном виде.

Молоко и молочные продукты:

- молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, стерилизованное;

- сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко;

- творог не более 9% жирности с кислотностью не более 1500 Т - после термической обработки; творог и творожные изделия промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке;

- сыр неострых сортов (твердый, полутвердый, мягкий, плавленый);

- сметана (10%, 15% жирности) - после термической обработки;

- кисломолочные продукты промышленного выпуска; ряженка, варенец, бифидок, кефир, йогурты,  простокваша;

- сливки (10% жирности);

- мороженое (молочное, сливочное)

Пищевые жиры:

- сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности );

- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только рафинированное; рапсовое, оливковое) -  в салаты, винегреты, сельдь, вторые блюда;

- маргарин ограниченно для выпечки.

Кондитерские изделия:

- зефир, пастила, мармелад;

- шоколад и шоколадные конфеты - не чаще одного раза в неделю;

- галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с минимальным

количеством пищевых ароматизаторов и красителей);

- пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема);

- джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска.

Овощи:

- овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, свекла, огурцы, томаты, перец сладкий, кабачки, баклажаны, патиссоны, лук (зеленый и репчатый), чеснок (с учетом индивидуальной переносимости), петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, сельдерей, брюква, репа, редис, редька, тыква, коренья белые сушеные, томатная паста, томат-пюре;

- овощи быстрозамороженные (очищенные полуфабрикаты): картофель, капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, свекла, перец сладкий, кабачки, баклажаны, лук (репчатый), шпинат, сельдерей, тыква, горошек зеленый, фасоль стручковая.

Фрукты:

- яблоки, груши, бананы, слива, персики, абрикосы, ягоды (за исключением клубники, в том числе быстрозамороженные);

- цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) - с учетом индивидуальной

переносимости;

- тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом индивидуальной переносимости.

- сухофрукты.

Бобовые:  горох, фасоль, соя, чечевица.

Орехи: миндаль, фундук, ядро грецкого ореха.

Соки и напитки:

- натуральные отечественные и импортные соки и нектары промышленного выпуска    (осветленные и с мякотью);

- напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов;

- витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и  искусственных пищевых добавок;

- кофе (суррогатный), какао, чай.

Консервы:

- говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса) для приготовления   первых блюд)

- лосось, сайра (для приготовления супов);

- компоты, фрукты дольками;

- баклажанная и кабачковая икра для детского питания;

- зеленый горошек;

- кукуруза сахарная;

- фасоль стручковая консервированная;

- томаты и огурцы соленые.

Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, предпочтительно обогащенный), крупы, макаронные изделия - все виды без ограничения.

## Соль поваренная йодированная – в эндемичных по содержанию йода районах

## Приложение № 12

## к СанПиН

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам

| Наименование продуктов | Количество (нетто, г) | Химический состав | Добавить к суточному рациону или исключить |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | белки, г | жиры, г | углеводы, г |  |
| Замена хлеба (по белкам и углеводам) |
| Хлеб пшеничный | 100 | 7,6 | 0,9 | 49,7 |  |
| Хлеб ржаной простой | 150 | 8,3 | 1,5 | 48,1 |  |
| Мука пшеничная 1 сорт | 70 | 7,4 | 0,8 | 48,2 |  |
| Макароны, вермишель | 70 | 7,5 | 0,9 | 48,7 |  |
| Крупа манная | 70 | 7,9 | 0,5 | 50,1 |  |
| Замена картофеля (по углеводам) |
| Картофель | 100 | 2,0 | 0,4 | 17,3 |  |
| Свекла | 190 | 2,9 | - | 17,3 |  |
| Морковь | 240 | 3,1 | 0,2 | 17,0 |  |
| Капуста белокочанная | 370 | 6,7 | 0,4 | 17,4 |  |
| Макароны, вермишель | 25 | 2,7 | 0,3 | 17,4 |  |
| Крупа манная | 25 | 2,8 | 0,2 | 17,9 |  |
| Хлеб пшеничный | 35 | 2,7 | 0,3 | 17,4 |  |
| Хлеб ржаной простой | 55 | 3,1 | 0,6 | 17,6 |  |
| Замена свежих яблок (по углеводам) |
| Яблоки свежие | 100 | 0,4 | - | 9,8 |  |
| Яблоки сушеные | 15 | 0,5 | - | 9,7 |  |
| Курага (без косточек) | 15 | 0,8 | - | 8,3 |  |
| Чернослив | 15 | 0,3 | - | 8,7 |  |
| Замена молока (по белку) |
| Молоко | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 |  |
| Творог полужирный | 20 | 3,3 | 1,8 | 0,3 |  |
| Творог жирный | 20 | 2,8 | 3,6 | 0,6 |  |
| Сыр | 10 | 2,7 | 2,7 | - |  |
| Говядина (1 кат.) | 15 | 2,8 | 2,1 | - |  |
| Говядина (2 кат.) | 15 | 3,0 | 1,2 | - |  |
| Рыба (филе трески) | 20 | 3,2 | 0,1 | - |  |
| Замена мяса (по белку) |
| Говядина (1 кат.) | 100 | 18,6 | 14,0 |  |  |
| Говядина (2 кат.) | 90 | 18,0 | 7,5 |  | Масло + 6 г |
| Творог полужирный | 110 | 18,3 | 9,9 |  | Масло + 4 г |
| Творог жирный | 130 | 18,2 | 23,4 | 3,7 | Масло - 9 г |
| Рыба (филе трески) | 120 | 19,2 | 0,7 | - | Масло + 13 г |
| Яйцо | 145 | 18,4 | 16,7 | 1,0 |  |
| Замена рыбы (по белку) |
| Рыба (филе трески) | 100 | 16,0 | 0,6 | 1,3 |  |
| Говядина 1 кат. | 85 | 15,8 | 11,9 | - | Масло - 11 г |
| Говядина 2 кат. | 80 | 16,0 | 6,6 | - | Масло - 6 г |
| Творог полужирный | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | Масло - 8 г |
| Творог жирный | 115 | 16,1 | 20,7 | 3,3 | Масло - 20 г |
| Яйцо | 125 | 15,9 | 14,4 | 0,9 | Масло - 13 г |
| Замена творога |
| Творог полужирный | 100 | 16,7 | 9,0 | 1,3 |  |
| Говядина 1 кат. | 90 | 16,7 | 12,6 | - | Масло - 3 г |
| Говядина 2 кат. | 85 | 17,0 | 7,5 | - |  |
| Рыба (филе трески) | 100 | 16,0 | 0,6 | - | Масло + 9 г |
| Яйцо | 130 | 16,5 | 15,0 | 0,9 | Масло - 5 г |
| Замена яйца (по белку) |
| Яйцо 1 шт. | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 |  |
| Творог полужирный | 30 | 5,0 | 2,7 | 0,4 |  |
| Творог жирный | 35 | 4,9 | 6,3 | 1,0 |  |
| Сыр | 20 | 5,4 | 5,5 | - |  |
| Говядина 1 кат. | 30 | 5,6 | 4,2 | - |  |
| Говядина 2 кат. | 25 | 5,0 | 2,1 | - |  |
| Рыба (филе трески) | 35 | 5,6 | 0,7 | - |  |

Приложение  № 13

к СанПиН

Журнал здоровья

| N п/п | Ф.И.О. работника <*> | Должность | Месяц/дни <**>: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену.

<**> Условные обозначения:

Зд. - здоров; Отстранен - отстранен от работы; отп. - отпуск; В - выходной; б/л - больничный лист.

# Footnotes

Зарегистрированы Минюстом России 24.03.2011, регистрационный № 20279.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утвержден  приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605)

СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утвержден  приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605)